| 8CH 1080P/720P/960H DVR 數位錄影主機 |  |
| --- | --- |
| 產品特色 ．支援IPC、AHD、960H、D1 各式攝影機訊號，攝影機影像可隨意更換。 ．H.264壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。1080P高畫質錄影模式:120張/秒。 ．VGA、HDMI、BNC接口，高畫質影像輸出。 ．HD高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。 ．具有8路聲音輸入功能、8路警報輸入、4路RELAY OUT功能。 ．具有RS-485輸入可控制PTZ或Speed Dome ．手機監看/聽功能(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE等) ．CMS中央監控整合軟體，支援WINDOWS及MAC蘋果電腦作業系統 型號 RAH-0828AU-B 影像 影像輸入 8路IPC / AHD / 960H / D1 BNC影像輸入 HDMI輸出 1影像輸出(1920x1080,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768)+1聲音 GP VGA輸出 1 VGA 輸出 : 1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768 聲音 RCA輸入/輸出 8RCA聲音輸入/2 RCA 聲音輸出 系統 作業系統 嵌入式Linux 作業系統 內建硬碟 支援7組 SATA介面 ( HDDx6+eSATAx1、HDDx4+Optical Device x1+eSATAx1) I/O 2組RS485, 3組USB PTZ通訊協定 RS-485介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG) 尺寸 442(寬)mm x 92(高)mm x 438(深)mm 電源 AC 110/220V 輸入 消耗電流 250W 顯示 解析度 1920x1080/1440x900/1366x768/1280x1024/1024x768 錄影 錄影解析度 1920x1080P / 1280x720P 影像畫質 10~100段可調 錄影模式 一般, 位移, 排程錄影 速度 NTSC:1080P :120張/秒 720P :240張/秒、PAL: 1080P :100張/秒 720P :200張/秒 數位放大 2~5倍數位放大 快照 有 控制 一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋BAR 備份 備份設備/選配 網路遠端軟體, USB隨身碟 網路 網路介面 10/100/1000 乙太網路 通訊協定 TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP，DDNS 應用程式 Windows 7 / 8, Mac OS (PC Client system) CMS中控平台 有 (支援EMAP電子地圖) 3G/ GPRS iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8 警報 位移偵測 靈敏度 : 100段/每頻道；偵測區域(16x12) /每頻道 事件紀錄 10000筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤 OSD 及 DVR 控制 GUI 圖形化操作介面32-bit True Color 多國語言 英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,簡中,韓文 系統升級 經USB/ 網路 可更新FIRMWARE(韌體) ※型錄規格若與實機不符,以實機為準. ※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢 |